Администрация

сельского поселения «Билитуйское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 декабря 2021 год                                                                                            № 40

п.ст.Билиуй

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Билитуйское» на 2021-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация сельского поселения «Билитуйское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Билитуйское» на 2021-2026 годы» (далее - Программа).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вести Билитуя».

3. Решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Билитуйское»:                                                        Ж.А.Ковалёва

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Билитуйское»

от 13.12.2021 года  № 40

Муниципальная целевая программа

# «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Билитуйское»

на 2021-2026 годы»

# 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Билитуйское» на 2021-2030 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Устав сельского поселения «Билитуйское» |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения «Билитуйское» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Билитуйское» |
| Контроль за реализацией программы | Глава администрации сельского поселения «Билитуйское» |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Билитуйское» |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 3. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 4. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении «Билитуйское». |
| Сроки реализации программы | 2021- 2026годы |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - ремонт водопроводных сетей - установка станции водоподготовки 2. В сфере водоотведения - строительство очистных сооружений - прокладка канализационного коллектора 80 м. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация сельского поселения «Билитуйское» |
| Ожидаемые результаты | Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования в течение 2022 – 2026 гг. составит 51840,0 тыс. руб., в том числе: Местный бюджет 2022 г. – 1316,0 тыс. руб.; 2023 г. – 2588,0 тыс. руб.; 2024 г. – 4600,0 тыс. руб.; 2025 г. – 5400,0 тыс. руб.; 2026 г. – 2800,0 тыс. руб.; 2022 г – 2026 г. – 51840 тыс. руб. |

Введение

1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕПЛЕНИЯ «БИЛИТУЙСКОЕ»

1.1 Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Сельское поселение «Билитуйское» (далее – сельское поселение) занимает южное положение внутри территории муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края. В составе поселения имеется населенный пункт Билитуй.

Сельское поселение «Билитуйское» граничит:

- на западе - с сельским поселением «Даурское»;

- на востоке - с городским поселением «Забайкальское»;

- на юге - с сельским поселением «Степнинское»;

- на севере - с сельским поселением «Красновеликанское».

Рельеф местности – равнина, степь. Климат засушливый по сравнению с другими поселениями края, самый теплый (средняя годовая температура воздуха на 1,5-2° выше, чем на остальной территории). Средние июльские температуры 18-21 0С. Лето теплое, засушливое в первой половине, довольно продолжительное (до 4 месяцев). Продолжительность безморозного периода 110-120 дней.

1.2. Население и населенный пункт сельского поселения «Билитуйское»

Территория сельского поселения «Билитуйское» в административных границах составляет – 2,489 км2.

Численность поселения составляет 1444 чел.

На протяжении последних лет численность населения снижается. Этнический состав населения следующий: русские, буряты.

1.3. Экономическая характеристика сельского поселения «Билитуйское»

а) Агропромышленный комплекс.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. На территории сельского поселения «Билитуйское» функционирует одно два КФХ.

Приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства является развитие личных подсобных хозяйств.

б) Здравоохранение.

В системе здравоохранения функционирует один Фельдшерско-акушерский пункт.

в) Образование.

На территории поселения осуществляет свою деятельность одна основная общеобразовательная школа.

г) Торговля.

В сфере торговли семь продовольственных магазинов.

е) Транспорт.

По территории МО проходит: маршрут движения рейсового автобуса «Чита-Забайкальск», маршрут движения рейсового автобуса «Даурия-Забайкальск» который проходит через поселок «Билитуй».

ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Жилой фонд составляет 22,0052 тыс.кв.м. На территории сельского поселения «Билитуйское» расположено 215 дворов, из них 5 многоквартирных домов общей площадью 18955,2 кв.м.,

Теплоснабжение

На территории поселения функционирует 1 котельная, работающая на угле. Котельная отапливают объекты социальной сферы - школу, дом культуры, администрацию, МКД п.Билитуй.

Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения сельского поселения «Билитуйское» являются подземные воды. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1508 км., часть водопроводных сетей нуждается в замене. Водоснабжение сельского поселения «Билитуйское» представлено 4 скважинами.

Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения «Билитуйское» обеспечивает АО «Читаэнергосбыт».

Газоснабжение

Жители сельского поселения «Билитуйское» обеспечиваются газом в баллонах. Газ доставляется из пгт. Забайкальска.

ТБО

Организацию сбора и вывоза ТБО на территории сельского поселения «Билитуйское» обеспечивает ООО «Олерон+».

1.4. Пути сообщения и транспорт.

а) Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция – ст. Билитуй находится в 0,9 км от центра п.ст.Билитуй.

б) Автомобильный транспорт.

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог:

Таблица № 1

| Наименование направления | Протяженность (км) | Ширина проезжей части (м) | Ширина земляного полотна (м) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а/д Билитуй-Забайкальск | 29 | 7.0 | 10 | асфальтобетонное покрытие |
| Внутрипоселковые дороги | 7 | 5.0 | 7.0 | От грунтового до щебеночного |

1.5. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Билитуйское» характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 22,0052 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | - |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 15,76 |
| Теплоснабжение |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 1,508 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт | 4 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 12222222222222222 221 |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 0000002000 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 1,508 |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

  - . Существующая система теплоснабжения сельского поселения « Билитуйское», перспектива ее развития

Система теплоснабжения состоит из школьной котельной на твердом топливе оборудованными 4 котлами в котельной.

2.2. Существующая система водоснабжения

сельского поселения «Билитуйское» и перспектива ее развития

Водопровод п.ст.Билитуй - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 1444 человека. На весь обслуживаемый объем имеется четыре скважина № 70-Б-65 (ВНС- верхняя), год бурения - 1971 г., глубина 100 метров, № 77-Б-4 (ВНС- нижняя), год бурения - 1972 г, год, глубина 100 метров, № 4069 (ул Железнодорожная), год бурения 1969, глубина 105,0 метров, № 71-Б-65 (ул Степная), год бурения 1971, глубина 82. Существующая трасса водопровода проходит по улицам: мкр Армейский. Часть водопроводной сети подлежит замене в п.ст.Билитуй, чтобы удалось стабилизировать бесперебойную подачу воды. В связи с подведением водопровода к домам, увеличился водоразбор.

Развитие системы водоснабжения п.ст.Билитуй

- ремонт водопроводных сетей

- установка станции водоподготовки

2. В сфере водоотведения

- строительство очистных сооружений

- прокладка канализационного коллектора 80 м.

## 2.3. Существующая система сбора и утилизации ТБО

## сельского поселения «Билитуйское» и перспектива ее развития

На территории сельского поселения «Билитуйское» 1 контейнерная площадка в МКД, в селе помешковый сбор ТБО, сбор и вывоз ТБО осуществляется ООО «Олерон+».

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- установка контейнерных площадок для жителей частного сектора

3. Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения сельского поселения «Билитуйское» предусматривают:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды.

3.2. Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

- улучшить санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории поселения;

- улучшить экологическое состояние сельского поселения «Билитуйское».

_______________

Приложение 1

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2022-2025г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2016-2025 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2022-2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |
| Строительство |
| 1 | Установка станции Водоподготовки на Верхней ВНС |  |  |  |  | 8900 |  |  |  |  |  |  |
| Теплосети |
| Капитальный ремонт |
| 1 | Капитальный ремонт сети тепло- водоснабжения от Нижней ВНС до Верхней ВНС-360м | 2023г |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт подземного участка сети тепло- водоснабжения от ТК-1 до ТК-6.-175м | 2022г |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт подземного участка сети тепло- водоснабжения от ТК-6 до Реабелетационого центра-135м | 2024г |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт подземного участка сети тепло -водоснабжения от ТК-6.2до зданния Отдела Культуры-116м | 2024г |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт подземного участка сети тепло- водоснабжения от ТК-6 до ТК-8-142м | 2025г |  |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт подземного участка сети тепло водоснабжения от ТК-8 До ДОМ-54-147м | 2025г |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт подземного сети тепло водоснабжения от ТК-8 ДО Здания школы-180м | 2026г |  |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |
| Водоотведение |
| Строительство |
| 1 | Установка строительство Очистных сооружений на территории с.п. Билитуй | 2023г |  | 22000 |  |  | 22000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Прокладка колектора от ДОМ-8 до камеры До-54-80м | 2023г |  | 280 |  |  | 280 |  |  |  |  |  |
| Котельная |
| Капитальный ремонт |
| 1 | Ремонт коньюктивной части котла №-3 | 2022г |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка сетевого насоса №-3 | 2022г |  | 26000 |  | 460 |  |  |  |  |  |  |
| Здания. |
| Котельная |
| Капитальный ремонт |
| 1 | Ремонт кровли котельной | 2024г |  | 760м\2 |  |  |  | 760м\2 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли Верхней ВНС | 2023 |  | 60м\2 |  |  | 60м\2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  | 235,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет.

| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2022г. тыс. руб. | Сумма на 2023г. тыс. руб. | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | Сумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2022-2026г.г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБ | 235,0 | 13160 | 25880 | 4600 | 5400 | 2800 | 51840 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |